## Slide 1: Detekce hlasivek v laryngoskopických obrazech pomocí neuronových sítí
Jiří Ingr
Program: Fyzikální a výpočetní chemie (3. ročník BSP)
Škola: FCHI VŠCHT
Školitel: Ing. Jan Vrba, Ph.D. (ÚMIK)

## Slide 2: Laryngoskopie
vyšetření hrtanu a hlasivek
onemocnění hlasivek
  chronický kašel
  paréza hlasivek
  nádory
  záněty
  problémy s dýcháním
  poranění hlasivek
nedostatky vyšetření
  subjektivní posouzení lékařem
  časová náročnost vyšetření

## Slide 3
anotace hlasivek v laryngoskopických obrazech
vytvoření modelu umělé inteligence pro rozpoznání hlasivek
zlepšování modelu pomocí optimalizace hyperparametrů
Cíl práce
Motivace
objektivizace míry parézy
provedení diagnózy v průběhu vyšetření
automatická detekce nádorů a zánětů

## Slide 4
You Only Look Once (YOLO)
nalezení a identifikace objektů v obrazech a videích
YOLO – detekce objektu v reálném čase
výstup detekce YOLO algoritmem:
    bounding box
    míra konfidence
    třída objektu
algoritmus:
    rozdělení obrázku na mřížku
    predikce objektů v každé buňce průchodem přes CNN
    odstranění nepravděpodobných a překrývajících se bounding boxů

## Slide 5
Vstupní data
snímky z laryngoskopických vyšetření
data získána od otorinolaryngologického oddělení FNKV
značení
    levá hlasivka – červená
    pravá hlasivka – modrá
    glotická štěrbina – žlutá
Manuální anotace

## Slide 6
anotace YOLO modelem
Semi-automatické anotace
kontrola a vytřídění
vstupní obraz
výsledná anotace
manuální anotace
úspěšná anotace
neúspěšná anotace

## Slide 7
Dataset
12 991 snímků
trénovací data (80 %) + validační data (10 %) + testovací data (10 %)
20 pacientů
rozložení po jednotlivých pacientech (patient-wise split)

## Slide 8
Optimalizace hyperparametrů
Hyperparametr | Hodnota | Hyperparametr | Hodnota
počet epoch | 300 | optimalizační algoritmus | AdamW
patience | 50 | momentum | 0,99
batch size | 16 | weight decay | 0,0003
rozlišení obrazu | 640x640 | mozaiková augmentace | 1,0
rychlost učení | 0,006 | horizontální převrácení | 0,25
scale | 0,75 | vertikální převrácení | 0,00

## Slide 9
Křížová validace

## Slide 10
Výsledky
20 pacientů → 12 991 anotací
model YOLO11m s optimalizovanými hyperparametry

## Slide 11
segmentační modely + dataset
měření nedomykavosti chlopní hlasivek
Perspektivy projektu
detekce jemnějších anatomických struktur
rozpoznání zánětů / nádorů

## Slide 12: Detekce hlasivek v laryngoskopických obrazech pomocí neuronových sítí
Jiří Ingr